Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

De beglazing is van het type geschroefde beglazing (V.E.A.), een systeem waarbij de beglazing is verbonden aan een structuur door middel van punctuele bevestiging (rotules). Deze rotules beschikken over een scharnier in het hart van de beglazing.

Dit systeem bestaat uit verschillende elementen die hieronder afzonderlijk beschreven staan. Gezien de hoge techniciteit van het systeem en om de verantwoordelijkheden naar garantie duidelijk vast te leggen, zal één en dezelfde firma instaan voor:

- de productie van de beglazing

- de berekening van de glasdikte via eindig elementenprogramma

- de engineering van de gebruikte rotules en de kruisverbinding stukken (spiders)

- de montage van de verbindingstukken, de rotules en het glas

- de engineering en montage van de achterliggende structuren bv. staalstructuren, glasstructuren of kabelstructuren

Het systeem is verplicht van een technische goedkeuring te bezitten in België of Frankrijk, afgeleverd door een erkend organisme zoals CSTB in Frankrijk of WTCB in België.

Het moet daarbij ook voldoen aan de eisen van de PV2 proeven hieronder beschreven.

Beglazing algemeen

Aangepaste PV2 proeven volgens de STS 52

De vermoeidheidscycli zijn verhoogd van 250 naar 500 pulsaties.

De beglazing moet weerstaan in chronologische volgorde aan:

- Meting van de doorbuiging van de beglazing bij 1000 Pa en -1000 Pa.

- Vermoeidheidsproeven (Windpulsatie):

500 cycli van 0 tot 750 Pa

500 cycli van 0 tot -750 Pa

- Meting van de doorbuiging van de beglazing bij 1000 Pa en -1000 Pa.

- Veiligheidsproeven tot 2000 Pa in druk en onderdruk.

Een officieel verslag van de beschreven proeven, opgesteld door een erkend organisme zoals het WTCB, is verplicht voor te leggen.

Gehard glas SECURIPOINT –S voor geschroefde beglazing

Een procédé voor thermische gehard glas is speciaal ontworpen voor geschroefde beglazing. Het onderscheidt zich door:

- Het volgen van een zeer specifiek lastenboek

- Het harden met een veel hogere hardingsgraad, voor een hogere mechanische weerstand

Het hardingsniveau dient hoger of gelijk te zijn dan 120 Mpa. Dit dient gecontroleerd te worden met gespecialiseerde meetapparatuur, zoals een epibioscoop. De oppervlakte spanning na de Heat Soak test dient minimum 120 Mpa te bedragen. Elk volume ondergaat systematisch de Heat Soak test.

Heat-Soak test

De Heat Soak Test heeft tot doel de mogelijke spontane glasbreuk na plaatsing door insluiting van nikkelsulfide maximaal te vermijden, met name door het provoceren van deze breuk tijdens de test. Alle ruiten die geleverd en geplaatst worden hebben deze test dus positief doorstaan.

Bij het HST procédé wordt de geharde beglazing geleidelijk opnieuw opgewarmd tot ca. 280°C, gedurende een vastgestelde tijd op hoge temperatuur gehouden en vervolgens gecontroleerd weer afgekoeld.

Systeemtypes

Systeem voor enkele beglazing: SPIDER GLASS S

SPIDER GLASS S is een systeem van bevestiging van enkele beglazing op 4 punten, 6 punten of meer, zonder randprofielen en zonder structurele verlijming.

De beglazing bestaat uit een geharde ruit SECURIPOINT –S die de Heat-Soak test ondergaan heeft. Het glas wordt bevestigd aan de dragende structuur door middel van mechanische bevestigingsstukken en rotules.

Het glas wordt geklemd door de bevestiging. Deze bevestiging bevat een scharnier (met een rotatie mogelijkheid) in het hart van de beglazing, om op deze manier geen buigingsmoment in het glas te brengen door de windbelasting.

Het glas is van het type PLANILUX SECURIPOINT -S met een minimum van 10 mm; diktes van 12 mm, 15 mm en 19 mm zijn ook mogelijk Deze glazen zijn altijd geharde ruiten Securipoint -S die de Heat-Soak test ondergaan hebben.

Type gaten: gefreesde cylindro-conische gaten.

De minimale afstand van het middelpunt van de gaten tot de rand van het glas varieert volgens de dikte van het glas:

- buitenste diameter: 36 mm

- binnenste diameter: 24 mm

- standaard afstand middelpunt gat/ rand: 95 mm

De bevestigingen van SPIDER GLASS S zijn in roestvrij staal (RVS) 316 L. Ze bestaan uit een scharnier bevestigd aan een draadstang, en ondergebracht in een inox stuk die de vorm van het gefreesde gat van het buitenste glas aanneemt. Een conische rondel, in geanodiseerde zachte aluminium AG3, dient als afstandshouder tussen metaal en glas. Een schijf in inox 316 L solidariseert de verschillende delen van de bevestiging. Rondellen in synthetisch materiaal verhinderen het contact tussen metaal en glas.

De diktes van de beglazing worden berekend volgens diktetabellen van de fabrikant, bijgevoegd aan zijn technische goedkeuring. Deze worden gecontroleerd voor uitvoering door een berekeningsprogramma met eindige elementen. Deze berekening dient voorgelegd te worden voor goedkeuring aan de architect, ingenieur en aan het controlebureau.

Bij de berekening van een specifiek project dient men rekening te houden met de winddruk, bepaald volgens de Belgische windnorm NBN B03-002-1.

Glasopbouw dient tevens rekening te houden met de norm NBN S 23-002 aangaande bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen.

Systeem voor enkel gelaagd glas: STADIP SPIDER GLASS

De enkele gelaagde beglazingen bestaan uit een geharde ruit SECURIPOINT –S die de Heat-Soak test ondergaan heeft, en uit een half-geharde ruit (“durci”)  PLANIDUR –S, met een dikte van 6 mm, 8 mm of 10 mm.

De half-geharde ruit (“durci”) PLANIDUR –S is verplicht van een technische goedkeuring te bezitten in België of Frankrijk, afgeleverd door een erkend organisme zoals CSTB in Frankrijk of WTCB in België.

De twee ruiten zijn samenverbonden door middel van PVB filmen.

De algemene principes van SPIDER GLASS S voor enkel glas blijven van toepassing.

De gaten in de half-geharde ruit (“durci”)  PLANIDUR –S zijn cilindrische gaten, met een diameter van 68 mm.

Systeem voor dubbele beglazing: SPIDER GLASS D

SPIDER GLASS D is een systeem van bevestiging van dubbele beglazing op 4 punten, 6 punten of meer, zonder randprofielen en zonder structurele verlijming.

De dubbele beglazing bestaat uit twee geharde ruiten SECURIPOINT –S die de Heat-Soak test ondergaan hebben. Het glas wordt bevestigd aan de dragende structuur door middel van mechanische bevestigingsstukken en rotules.

Het buitenste glas wordt geklemd door de bevestiging. Deze bevestiging bevat een scharnier (met een rotatie mogelijkheid) in het hart van de beglazing, om op deze manier geen buigingsmoment in het glas te brengen door de windbelasting.

De waterdichtheid van het dubbele glas is gegarandeerd door een dubbele afsluiting rond het gat van het glas. Twee excentrische ringen nemen de afschuivingkracht op, die de levensduur van de dichtheid zou kunnen aantasten.

De beglazing wordt als volgt opgebouwd:

Het buitenste glas: Planilux Securipoint-S met een minimum van 10 mm

Diktes van 12 mm, 15 mm en 19 mm zijn ook mogelijk

Het binnenste glas: Planilux Securipoint-S met een minimum van 6 mm of gelaagd glas type Stadip Securipoint (bv. voor dakbeglazingen of een inbraakwerende opbouw Stadip Protect)

Deze glazen zijn altijd geharde ruiten Securipoint –S die de Heat-Soak test ondergaan hebben.

Allerhande combinaties zijn mogelijk zoals:

Zonwerende beglazingen (Cool-Lite, SKN, ... )  en/of super isolerende HR-beglazingen (XN ...)

De twee glasbladen zijn gescheiden door een spouw van droge lucht (of edelgas) van 15 mm.

De randen van de beglazingen worden steeds vlak geslepen. Afdichting van de beglazingen met siliconen (Uv-bestendig)

De waterdichtheid van de beglazing rond het gat is verzekerd door een ring van een diameter van 80 mm (buitenste diameter) en door een dubbele waterdichting (butyl en silicone).

De diktes van de beglazing worden berekend volgens diktetabellen van de fabrikant, bijgevoegd aan zijn technische goedkeuring. Deze worden gecontroleerd voor uitvoering door een berekeningsprogramma met eindige elementen. Deze berekening dient voorgelegd te worden voor goedkeuring aan de architect, ingenieur en aan het controlebureau.

Bij de berekening van een specifiek project dient men rekening te houden met de winddruk, bepaald volgens de Belgische windnorm NBN B03-002-1.

Type gaten:

Buitenste glas: gefreesde cilindro-conische gaten

De minimale afstand van het middelpunt van de gaten tot de rand van het glas varieert volgens de dikte van het glas:

- buitenste diameter: 36 mm

- standaard afstand middelpunt gat/ rand: 95 mm

Binnenste glas: cilindrische gaten

De bevestigingselementen van de SPIDER GLASS D zijn in roestvrij staal (RVS) 316 L. Ze bestaan uit een scharnier bevestigd aan een draadstang, en ondergebracht in een inox stuk die de vorm van het gefreesde gat van het buitenste glas aanneemt. Een conische rondel, in geanodiseerde zachte aluminium AG3, dient als afstandshouder tussen metaal en glas. Twee excentrische ringen (gedeponeerd systeem) in synthetisch materiaal nemen het gewicht van de binnenste beglazing over, om geen afschuivingkracht in de dichtingbarrière in te brengen. Een schijf in inox 316 L solidariseert de verschillende delen van de bevestiging. Rondellen in synthetisch materiaal verhinderen het contact tussen metaal en glas. De montage van de verschillende delen van de bevestiging worden in het atelier gedaan door Glassolutions met uitzondering van de rotules, die in hun kamer geplaatst worden op de werf.

Kruisvormige verbindingsstukken (SPIDERS): materialen

In gegoten aluminium

De verbinding tussen de structuur enerzijds en het glas en de rotules anderzijds wordt gedaan door verbindingstukken, de spiders bestaande uit 4, 3, 2 of 1 arm.

Deze zijn uit gegoten aluminium type SEM 9 vervaardigd van het type G-AlSi12Mg (A-S12G: Silafont-20) van eerste kwaliteit en thermisch gehard (procédé wa T6).

Nominale waarde van de vloeigrens f(y): 151N/mm²

Gegarandeerde waarde van de breukspanning Rm: 178N/mm²

In functie van de architect wordt een gekleurde afwerkinglaag RAL (of metaal) door een dubbele poederlaklaag Een garantie van tien jaar dient te worden aangeboden.

De verbindingstukken, of Spiders, hebben een rekkingsproef doorstaan, zowel verticaal als horizontaal ten opzichten van de Spider. Het verslag van de proef, uitgevoerd door een Belgische universiteit of een erkend Belgisch laboratorium moet worden voorgelegd.

In roestvrij staal

De verbinding tussen de structuur enerzijds en het glas en de rotules anderzijds wordt gedaan door verbindingstukken, de spiders type SEM 29 (in inox 316 L), bestaande uit 4, 3, 2 of 1 arm.

De verbindingstukken of Spiders hebben een rekkingproef doorstaan, zowel verticaal als horizontaal ten opzichten van de Spider. Het verslag van de proef, uitgevoerd door een Belgische universiteit of een erkend Belgisch laboratorium moet worden voorgelegd.

Dichtingsvoegen

De dichtingsvoegen bestaan uit:

- enerzijds een voorgevormd siliconenprofiel type Sipro, voorzien van verluchtings en afwateringskanalen. Dit profiel heeft een minimale opleg op de ruiten aan de binnenzijde en laat na inbrengen in de voeg een diepte van 5 mm voor de waterdichtingslaag hierna beschreven.

- aan de buitenzijde zal op het hoger beschreven siliconenprofiel een waterdichtingsvoeg gespoten worden met silicone.

- een bewijs van compatibiliteit tussen het siliconenprofiel en de waterdichtingssilicone zal voorgelegd worden.