Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

STADIP COLOR  is een gelaagde beglazing bestaande uit 2 ruiten floatglas ( PLANICLEAR;  DIAMANT;

PARSOL; DECORGLASS – THELA;  MASTER – CARRE/POINT/SHINE,  SATINOVO)
van minstens 3 mm, samengevoegd tot een compact geheel, door middel van 1 of meerdere gekleurde  polyvinylbutyral folies (PVB)  uit het Vanceva -gamma.

STADIP COLOR beantwoordt aan de norm EN 12543.

Gamma van de basiskleuren

- 0001	Coral Rose				000A	Cool White

- 0002	Aquamarine 				000C	Deep Red

- 0003	Smoke Gray				000D	True Blue

- 0004	Sahara Sun				000E	Tangerine

- 0005	Ruby Red				000F	Polar White

- 0006	Sapphire				000G	Absolute black

- 0007	Evening Shadow

- 0008	Golden Light

- 0009	Arctic Snow

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De breedte is beperkt tot 1590 mm.

Maximaal kunnen 4 kleuren samen gecombineerd worden; de glasdikte kan een invloed hebben op de uiteindelijke kleur.

Deze beglazing is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen; de folies 0008 & 0004 vereisen een extra PVB folie om een stabiele kleur in de tijd te kunnen garanderen.

De harding van het glas zal gebeuren na advies van de glasleverancier.

De beglazing is CE gemarkeerd.  De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.