Lastenboekbeschrijving

Algemene omschrijving SYSTEMS CLIP-IN SILENCE™

SYSTEMS CLIP-IN® is een systeem waarbij geen siliconenafdichting nodig is voor de verticale voegen. In het systeem wordt over de verticale zijde van de ruiten een groef gefreesd. De ruiten worden aan elkaar gekoppeld met een gepatenteerd transparant kunststof profiel. Het systeem is geschikt voor gehard SECURIT® en STADIP SILENCE®. Met deze laatste beglazing wordt naast een veilige glastoepassing ook een hoge geluidsisolatie bereikt. Als boven- en onderdetails kunnen verschillende systemen worden toegepast.

Producent: 		SAINT-GOBAIN GLASS – Interior Glass Solutions

Installateur: 		GLASSOLUTIONS Boermans Construct, www.boermansconstruct.be

Omschrijving van de wandelementen

Vaste wand SYSTEMS CLIP-IN® SILENCE 1338  (Rw: 38dB):

1. Omschrijving glas:

- Indeling: als op tekening aangegeven tot maximaal ca. 1250 mm breedte in rechte panelen

- Dikte en opbouw: 12,76 mm glasdikte en volgens berekeningen en door directie goedgekeurde tekeningen van fabrikant/leverancier glaswanden

- Glassoort: geluidwerend glas STADIP SILENCE®

- Glastype: tweevoudig gelaagd veiligheidsglas, conform NBN EN 12600: klasse 1B1

- Standaard oppervlaktebehandeling: geen (heldere beglazing)

- Zijkanten: - bewerking (NEN 1303-88): verticale randen geslepen (horizontale randen: afgescherpt)

2. Omschrijving toebehoren:

- Bevestigingsprofielen boven- en onderzijde:

  - CLICK25-12™, aluminium, blank geanodiseerd of inox-look;

  - voorzien van akoestische vullingen;

  - aangepaste beglazingsrubbers t.b.v. fixatie in de bevestigingsprofielen.

- Afdichting verticale voegen:

  - CLIP-IN® X-profiel: verzorgt de aansluiting aan wanden (zowel haaks als in het verlengde van de wanden) en aansluiting op de haaksgeplaatste glazen puien.

  - Kleur: transparant lichtgrijs

Dubbelrichting draaiende deur: Type: SYSTEMS SILENCE DOOR™ 1138 (Rw: 38dB)

- Bevestigingsmiddelen:

  - onder- en bovenplinten

  - rechte deurgreep, aan beide zijden; verticaal, deurhoog

  - plinten aluminium, blank geanodiseerd of inox-look

- Toebehoren:

  - luchtdichte geluidsisolerende afdichtingsprofielen t.h.v. de deurschoenen en glasranden

  - te voorzien door aannemer:

    - plafond versteviging ter plaatse van het draaipunt.

    - uitsparing in de vloer voor de vloerveer BTS 75

Akoestisch testrapport

- vaste wand :  				TNO rapport: MON-RPT-2008-01824

- enkelrichting draaiende deur :    	IS-RPT-060038